| 5.3 Конвекторы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3 - 4 месяца работы. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. 5.4 В межотопительные периоды у конвекторов с кожухом воздушный клапан должен быть закрыт во избежание засорения нагревательных элементов. 6. Транспортирование и хранение Транспортирование конвекторов допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть обеспечена сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. 7. Свидетельство о приёмке Конвекторы отопительные настенные «Комфорт ВСТМ» испытаны гидравлическим способом давлением 1,5 МПа (15 кг/см . ), соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005, признаны годными для эксплуатации. Тип конвектора __________________________________ Дата изготовления___________________ Номинальный тепловой поток _________ кВт. Вес брутто __________кг. Кол-во в партии ________________________ ОТК ____________________________ Дата ___________________________ 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311-2005, - 24 месяца со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажи (при реализации через торговую сеть), но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя. | ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Конвекторы отопительные настенные стальные «Комфорт ВСТМ» г.Красноярск 660031, г.Красноярск, ул.Айвазовского,6 2011 г. |
| --- | --- |

| Паспорт и инструкция по эксплуатации. Конвекторы отопительные настенные стальные типа «Комфорт ВСТМ». 1.Общие сведения 1.1 Конвектор стальной настенный «Комфорт ВСТМ» изготовлен в соответствии с ГОСТ 31311-2005. 1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см.). 1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций -концевые (К) и проходные (П), с нагревателем без резьбы (по заявке заказчика с резьбой G3/4 -B –для подсоединения к системе отопления), регулирование тепловой мощности производится воздушным клапаном. 2. Основные технические данные Обозначение Номер Номинальный тепловой поток, кВт Длина кожуха А, мм Шаг пластины, мм Длина оребренной части, мм Комфорт ВСТМ 2 0,372 260 6 200 Комфорт ВСТМ 3 0,545 360 6 300 Комфорт ВСТМ 4 0,655 460 6 400 Комфорт ВСТМ 5 0,820 560 6 500 Комфорт ВСТМ 6 0,985 660 6 600 Комфорт ВСТМ 7 1,150 760 6 700 Комфорт ВСТМ 8 1,315 860 6 800 Комфорт ВСТМ 9 1,475 960 6 900 Комфорт ВСТМ 10 1,640 1060 6 1000 Комфорт ВСТМ 11 1,805 1160 6 1100 Комфорт ВСТМ 12 1,970 1260 6 1200 Пример. Обозначение настенного конвектора «Комфорт ВСТМ» с условным проходом соединительной трубы 20 мм, номинальным тепловым потоком 0,372 кВт, концевого, при заказе: Конвектор «Комфорт ВСТМ» №2-0,372 К | 3. Состав изделия и комплект поставки Конвектор состоит из: 1. Нагревательный элемент, 3. Клапан (заслонка). 2. Корпус конвектора, 4. Паспорт. 4. Монтаж конвекторов 4.1 Монтаж конвекторов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей сохранность и герметичность соединений в соответствии со строительными нормами и правилами. 4.2 Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности в плотную к стене в следующей последовательности: -разметить место установки конвектора и закрепить нагревательный элемент, -подсоединить к системе отопления, -установить корпус конвектора. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии, : от пола до оси нижней трубы нагревателя -100 - 150 мм, до подоконника от верха конвектора не менее -80 мм, 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деаэрированную воду. Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года. 5.2 Бытовая регулировка теплоотдачи (теплообмена) осуществляется воздушным клапаном. При закрытом клапане тепловой поток уменьшается более чем вдвое. |
| --- | --- |