| 5.3 Конвекторы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3 - 4 месяца работы. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. 5.4 В межотопительные периоды у конвекторов с кожухом воздушный клапан должен быть закрыт во избежание засорения нагревательных элементов. 6. Транспортирование и хранение Транспортирование конвекторов допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть обеспечена сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. 7. Свидетельство о приёмке Конвекторы отопительные настенные «Универсал ВСТМ» КСК 20С испытаны гидравлическим способом давлением 1,5 МПа (15 кг/см.), соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005, признаны годными для эксплуатации. Тип конвектора __________________________________ Дата изготовления___________________ Номинальный тепловой поток _________ кВт. Вес брутто __________кг. Кол-во в партии ________________________ ОТК ____________________________ Дата ___________________________ 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311-2005, - 24 месяца со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажи (при реализации через торговую сеть), но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя. | ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Конвекторы отопительные настенные стальные средней глубины «Универсал ВСТМ» КСК 20С г.Красноярск 660031, г.Красноярск, ул.Айвазовского,6 2012 г. |
| --- | --- |

| Паспорт и инструкция по эксплуатации. Конвекторы отопительные настенные стальные средней глубины «Универсал ВСТМ» КСК 20С. 1.Общие сведения 1.1 Конвекторы среней глубины (не более 160 мм) изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005, имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов (травмобезопасный). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений. 1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см.). 1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций -концевые (К) и проходные (П), с нагревателем без резьбы (по заявке заказчика с резьбой G3/4 -B – для подсоединения к системе отопления), регулирование тепловой мощности производится воздушным клапаном. 2. Основные технические данные Обозначение Номер Номинальный тепловой поток, кВт Длина L2, мм L, мм L1, мм Конц. Прох. КСК 20-0,700 14а 0,700 651 701 601 396 КСК 20-0,850 15а 0,850 747 797 697 492 КСК 20-1,000 16а 1,000 843 893 793 588 КСК 20-1,226 14 1,226 795 845 745 594 КСК 20-1,348 15 1,348 843 893 793 642 КСК 20-1,471 16 1,471 891 941 841 690 КСК 20-1,593 17 1,593 939 989 889 738 КСК 20-1,716 18 1,716 987 1037 937 786 КСК 20-1,838 19 1,838 1035 1085 985 834 КСК 20-1,961 20 1,961 1083 1133 1033 882 КСК 20-2,083 21 2,083 1131 1181 1081 930 КСК 20-2,206 22 2,206 1179 1229 1129 978 КСК 20-2,328 23 2,328 1227 1277 1177 1026 КСК 20-2,451 24 2,451 1275 1325 1225 1074 КСК 20-2,574 25 2,574 1323 1373 1273 1122 КСК 20-2,696 26 2,696 1371 1421 1321 1170 КСК 20-2,819 27 2,819 1419 1469 1369 1218 КСК 20-2,941 28 2,941 1467 1517 1417 1266 Пример. Обозначение настенного конвектора с кожухом «Универсал ВСТМ» КСК 20С с условным проходом соединительной трубы 20 мм, номинальным тепловым потоком 0,700 кВт, концевого, при заказе: | Конвектор «Универсал ВСТМ» №14а КСК 20-0,700 К 3. Состав изделия и комплект поставки Конвектор состоит из: 1. Нагревательный элемент, 2. Кожух, 3. Клапан (заслонка), 4. Кронштейн (2 шт), 5. Паспорт. 4. Монтаж конвекторов 4.1 Монтаж конвекторов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность Соединений в соответствии со строительными нормами и правилами. 4.2 Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности в плотную к стене в следующей последовательности: -разметить места установки кронштейнов и закрепить их, -установить на кронштейны нагреватель, -подсоединить к системе отопления, -установить кожух. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии, : от пола до оси нижней трубы нагревателя -100 - 150 мм, до подоконника от верха конвектора не менее -80 мм, от крайних пластин нагревателя до кронштейнов не менее -75 мм 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деаэрированную воду. Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года. 5.2 Бытовая регулировка теплоотдачи (теплообмена) осуществляется воздушным клапаном. При закрытом клапане тепловой поток уменьшается более чем вдвое. |
| --- | --- |