| 5.2 Конвекторы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3 - 4 месяца работы. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. 6. Транспортирование и хранение Транспортирование конвекторов допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть обеспечена сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. 7. Свидетельство о приёмке Конвекторы отопительные настенные «Универсал ВСТМ» КСК 20М c терморегулятором испытаны гидравлическим способом давлением 1,5 МПа (15 кг/см.), соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005, признаны годными для эксплуатации. Тип конвектора __________________________________ Дата изготовления___________________ Номинальный тепловой поток _________ кВт. Вес брутто __________кг. Кол-во в партии ________________________ ОТК ____________________________ Дата ___________________________ 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311-2005, - 24 месяца со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажи (при реализации через торговую сеть), но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя. |  | ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Конвекторы отопительные настенные стальные «Универсал ВСТМ» КСК 20М с терморегулятором. г.Красноярск 660031, г.Красноярск, ул.Айвазовского,6 2012 г. |
| --- | --- | --- |

| Паспорт и инструкция по эксплуатации. Конвекторы отопительные настенные стальные «Универсал ВСТМ» КСК 20М с термостатическим клапаном КТК-У1 и КТК-У2 и термостатическим элементом RTD 3651. 1.Общие сведения 1.1 Конвекторы малой глубины (не более 100 мм) и средней глубины(не более 160 мм) изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005, имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов (травмобезопасный). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений. 1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см.). 1.3 Конвекторы выпускаются как для однотрубной ( терморегулятор КТК-У1) так и для двухтрубной (терморегулятор КТК-У2) систем отопления, с нагревателем без резьбы (по заявке заказчика с резьбой G3/4 -B –для подсоединения к системе отопления). Также конвекторы изготавливаются с патрубками для подвода теплоносителя, расположенными с правой и левой стороны прибора (Рисунок 1). 1.4 Регулирование тепловой мощности производится по средствам терморегулятора. Терморегулятор состоит из клапана регулирующего и элемента термостатического типа RТD 3651. 2. Основные технические данные Таблица 1. Технические характеристики конвекторов «Универсал ВСТМ» малой глубины. Обозначение Номер Номинальный тепловой поток, кВт Длина L2, мм L, мм L1, мм Конц. Прох. КСК 20-0,400 1 0,400 666 716 646 534 КСК 20-0,479 2 0,479 762 812 742 624 КСК 20-0,655 3 0,655 666 716 646 534 КСК 20-0,787 4 0,787 762 812 742 630 КСК 20-0,918 5 0,918 858 908 838 726 КСК 20-1,049 6 1,049 954 1004 934 822 КСК 20-1,180 7 1,180 1050 1100 1030 918 КСК 20-1,311 8 1,311 1146 1196 1126 1014 КСК 20-1,442 9 1,442 1242 1292 1222 1110 КСК 20-1,573 10 1,573 1338 1388 1318 1206 КСК 20-1,704 11 1,704 1434 1484 1414 1302 КСК 20-1,835 12 1,835 1530 1580 1510 1398 КСК 20-1,966 13 1,966 1630 1676 1610 1494 Общая длина (L2) указана без учета длины термостатического элемента; Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, не влияющие на условия эксплуатации. Данные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте. Значение KV означает расход (Q) в м3/ч при потере давления на клапане ((p) в 1 бар. . При настройке N значение KV по стандарту EN 215 соответствует XP = 2K. При уменьшении настройки XP уменьшается до примерно 0,5, что соответствует предварительной настройке 1. Значение KVS означает пропускную способность клапана в полностью открытом положении без термоэлемента. При использовании удаленного регулятора температуры зона P увеличивается в 1,1. При использовании термостатического элемента типа RTS зона P увеличивается в 1,2. В таблицах приведены средние значения расходных характеристик клапанов для варианта их применения с термоэлементом типа PTD (RTD) 3651. Допустимый диапазон отклонений расходных характеристик составляет ±10％, согласно стандарту EN 215 . 2.2.2 Клапан терморегулятора конвекторный U-образный со стальным корпусом для однотрубной системы отопления (КТК-У1) с клапанной вставкой типа RTD-BIV Технические данные Перепад давления Испытательное давление, бар Рабочее давление, бар Максимальная температура, °С Реком., бар Макс., бар 0,05-0,1 0,15 16 10 120 Максимальный перепад давления означает верхний предел, при котором клапан функционирует удовлетворительно. Для обеспечения бесшумной работы в небольших системах отопления рекомендуется использовать автоматические байпасные клапаны или автоматические балансировочные клапаны. Если перепад давления, создаваемый насосом, превышает рекомендуемый перепад давления на клапане, то в системе рекомендуется дополнительно установить автоматический балансировочный клапан типа AB-QM Расходные характеристики Значение Kv (м3/ч при △p в 1 бар) Зона P (K) Kvs 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 0,49 0,97 1,42 1,83 2,47 3,73 Значение KV означает расход (Q) в м3/ч при перепаде давления ((p) на клапане в 1 бар. . Значение Kvs означает пропускную способность клапана в полностью открытом положении без термоэлемента. При использовании удаленного регулятора температуры зона P увеличивается в 1,1. При использовании элемента термостатического типа RTS зона P увеличивается в 1,2. В таблицах приведены средние значения расходных характеристик клапанов для варианта их применения с термоэлементом типа PTD (RTD) 3651. Допустимый диапазон отклонений расходных характеристик составляет ±10％, согласно стандарту EN 215 . 3. Комплектность 1. Нагревательный элемент с клапаном, 2. Кожух, 3. Кронштейн (2 шт), 4. Элемент термостатический (поставляется отдельно по заявке заказчика), 5. Паспорт, 6. Упаковка (гофрокороб). Рисунок 1. |  | 4. Монтаж конвекторов 4.1 Монтаж конвекторов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность cоединений в соответствии со строительными нормами и правилами. 4.2 Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности в плотную к стене в следующей последовательности: -разметить места установки кронштейнов и закрепить их, -установить на кронштейны нагреватель, -подсоединить к системе отопления, -установить кожух. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии, : от пола до оси нижней трубы нагревателя -100 - 150 мм, до подоконника от верха конвектора не менее -80 мм, от крайних пластин нагревателя до кронштейнов не менее -75 мм Установку элемента термостатического производить в следующей последовательности: -снять с клапана защитный колпачок, -перед установкой термостатического элемента на клапан совместить максимальное значение шкалы настройки с белой меткой на хвостовой части элемента термостатического, -установить термостатический элемент на клапан таким образом, что бы белая метка находилась в зоне видимости пользователя, -при установке термостатического элемента на клапан выступы внутри хвостовой посадочной части термостатического элемента должны войти в пазы посадочной части клапана, -закрутить гайку элемента термостатического на клапане рукой и затянуть ее рожковым ключом с усилием 6-10 Нм. 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деаэрированную воду. Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года. Обозначение Номер Номинальный тепловой поток, кВт Длина L2, мм L, мм L1, мм Конц. Прох. КСК 20-0,700 14а 0,700 651 701 601 396 КСК 20-0,850 15а 0,850 747 797 697 492 КСК 20-1,000 16а 1,000 843 893 793 588 КСК 20-1,226 14 1,226 795 845 745 594 КСК 20-1,348 15 1,348 843 893 793 642 КСК 20-1,471 16 1,471 891 941 841 690 КСК 20-1,593 17 1,593 939 989 889 738 КСК 20-1,716 18 1,716 987 1037 937 786 КСК 20-1,838 19 1,838 1035 1085 985 834 КСК 20-1,961 20 1,961 1083 1133 1033 882 КСК 20-2,083 21 2,083 1131 1181 1081 930 КСК 20-2,206 22 2,206 1179 1229 1129 978 КСК 20-2,328 23 2,328 1227 1277 1177 1026 КСК 20-2,451 24 2,451 1275 1325 1225 1074 КСК 20-2,574 25 2,574 1323 1373 1273 1122 КСК 20-2,696 26 2,696 1371 1421 1321 1170 КСК 20-2,819 27 2,819 1419 1469 1369 1218 КСК 20-2,941 28 2,941 1467 1517 1417 1266 Пример. Обозначение настенного конвектора с кожухом «Универсал ВСТМ» КСК 20М с условным проходом соединительной трубы 20 мм, номинальным тепловым потоком 0,479 кВт, для двухтрубной системы с правым подводом теплоносителя, при заказе: Конвектор «Универсал ВСТМ» 2 тр. №2 КСК 20М-0,479 правый. Подача сверху-вниз. 2.1 Технические характеристики клапанов 2.2.1 Клапан терморегулятора конвекторный U-образный со стальным корпусом для двухтрубной системы отопления (КТК-У2) с клапанной вставкой типа RTD-BIV Технические данные Перепад давления Испытательное давление, бар Рабочее давление, Бар Максимальная температура, °С Реком., бар Макс., бар 0,05-0,2 0,6 16 10 120 Максимальный перепад давления означает верхний предел, при котором клапан функционирует удовлетворительно. В большинстве двухтрубных систем рекомендуемый перепад давления оказывается достаточным. Для обеспечения бесшумной работы в небольших системах отопления рекомендуется использовать автоматические байпасные клапаны или автоматические балансировочные клапаны. Если перепад давления, создаваемый насосом, превышает рекомендуемый перепад давления на клапане, то в системе отопления рекомендуется дополнительно установить автоматический балансировочный клапан типа ASV-P, ASV-PV. Расходные характеристики Предварительная настройка Значение Kv Kvs 1 2 3 4 5 6 7 N N 0,12 0,20 0,28 0,35 0,44 0,57 0,66 0,79 1,28 |
| --- | --- | --- |